THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN XE TÉC CHỞ XĂNG DẦU HINO 6 KHỐI WU342L

| Xe cơ sở | WU342L |
| --- | --- |
| Động cơ | Nhãn hiệu | W04D-TP |
|  | Kiểu loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng. phun nhiên liệu trực tiếp. Làm mát bằng nước |
|  | Công suất lớn nhất | Kw/rpm | 77(105PS)/2800 |
|  | Mômen xoắn cực đại | Kg.m/rpm | 275/1800 |
|  | Dung tích xi lanh | cm3 | 5339 |
|  | Đường kính xi lanh | mm | 112 |
| Kích thước bao ngoài (Dài x rộng x cao ) | mm | 6000 x 1945 x 2165 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3380 |
| Số người cho phép chở | Người | 03 |
| Trọng lượng bản thân | kG | 2275 |
| Trọng lượng toàn bộ | kG | 10.400 |
| Cỡ lốp | inch | 7.00-16 |
| Khả năng vượt dốc | Tan (e )% | 30,1 |
| Tốc tối đa | km/h | 98 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
| Hệ thông cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Ca bin | Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
| Tính Năng Khác |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Không có |
| Hệ thống treo cầu trước | Có |
| Hệ thống treo cầu sau | Có |
| Cửa sổ điện | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| CD & AM/FM Radio | Có |
| Điều hòa DENSO chất lượng cao | Có |
| Số chỗ ngồi | 3 |