# THÔNG SỐ KỸ THUẬT HINO - MODEL FM

Model FC |Model FG |Model FL |Model FM

| MODEL | FM8JNSA | FM2PKSM | FM2PKSD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng tải trọng | Kg | 24.000 (26.000) |
| Tự trọng | Kg | 6.560 | 7.380 | 7.355 |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 4.130 + 1.300 | 3.380 + 1.300 |
|  | Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 8.480 x 2.460 x 2.700 | 7.300 x 2.475 x 2.865 |
|  | Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | mm | 6.325 | 5.095 |
| Động cơ | Model |  | J08E - UF | P11C - UB |
|  | Loại |  | Động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | Động cơ Diesel HINO P11C - UB (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
|  | Công suất cực đại (Jis Gross) | PS | 260 - (2.500 vòng/phút) | 320 - (2.150 vòng/phút) |
|  | Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) | N.m | 745 - (1.500 vòng/phút) | 1.128 - (1.500 vòng/phút) |
|  | Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 112 x 130 | 112 x 150 |
|  | Dung tích xylanh | cc | 7.684 | 10.520 |
|  | Tỷ số nén |  | 18:1 | 16:1 |
|  | Hệ thống cung cấp nhiên liệu |  | Bơm Piston | Bơm Piston |
| Ly hợp | Loại |  |  |  |  |
| Hộp số | Model |  | EATON 8209 | HK06SR |
|  | Loại |  | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 |
| Hệ thống lái |  | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
| Hệ thốnh phanh |  | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | Hệ thống phanh, khí nén, 2 dòng, cam phanh chữ S, cơ cấu tự động điều chỉnh má phanh |
| Cỡ lốp |  | 10.00R - 20 (11.00R - 20) | 11.00R - 20 |
| Tốc độ cực đại | Km/h | 93 | 85 | 95 |
| Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 42 | 41,8 | 36,7 |
| Cabin |  | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn |
| Thùng nhiên liệu | L |  |
| Tính năng khác |  |  |  |  |
| Hệ thống phanh phụ trợ |  | Có | Có |
| Hệ thống treo cầu trước |  | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |  |
| Hệ thống treo cầu sau |  | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |  |
| Cửa sổ điện |  | Có | Có |
| Khoá cửa trung tâm |  | Có | Có |
| CD&AM/FM Radio |  | Có | Có |
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao |  | Lựa chọn | Lựa chọn |
| Số chỗ ngồi | Người | 3 | 3 |

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT HINO - Model FG

Model FC |Model FG |Model FL |Model FM

| MODEL | FG8JJSB | FG8JPSB | FG8JPSL | FG8JPSU | FG8JPSH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng tải trọng | Kg | 15.100 |
| Tự trọng | Kg | 4.515 | 4.680 | 4.895 | 5.230 | 4.620 |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 4.280 | 5.530 | 6.465 | 6.985 | 5.530 |
|  | Kích thước bao ngoài D R C | mm | 7.520 2.415 2.630 | 9.410 2.425 2.630 | 10.775 2.425 2.630 | 12.025 2.415 2.630 | 9.410 2.425 2.625 |
|  | Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | mm | 5.365 | 7.255 | 8.620 | 10.120 | 7.255 |
| Động cơ | Model |  | J08E - UG |
|  | Loại |  | Động cơ Diesel HINO J08E - UG (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
|  | Công suất cực đại (Jis Gross) | PS | 235 - (2.500 vòng/phút) |
|  | Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) | N.m | 706 - (1.500 vòng/phút) |
|  | Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 112 x 130 |
|  | Dung tích xylanh | cc | 7.684 |
|  | Tỷ số nén |  | 18:1 |
|  | Hệ thống cung cấp nhiên liệu |  | Bơm Piston |
| Ly hợp | Loại |  |  |
| Hộp số | Model |  | MF06S |
|  | Loại |  | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 |
| Hệ thống lái |  | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
| Hệ thốnh phanh |  | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
| Cỡ lốp |  | 10.00R - 20 |
| Tốc độ cực đại | Km/h | 106 | 88,75 | 86,64 |
| Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 38,3 | 32 | 32 | 33 |
| Cabin |  | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn |
| Thùng nhiên liệu | L | 200 |
| Tính năng khác |  |  |
| Hệ thống phanh phụ trợ |  | Không có | Phanh khí xả | Không có | Không có |
| Hệ thống treo cầu trước |  | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo cầu sau |  | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | Hệ thống treo khí nén |
| Cửa sổ điện |  | Có |
| Khoá cửa trung tâm |  | Có |
| CD&AM/FM Radio |  | Có |
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao |  | Lựa chọn |
| Số chỗ ngồi | Người | 3 |